О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия» (решение ГКРЧ № 09-05-09)

Заслушав сообщение Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт радио» о внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия», ГКРЧ отмечает.

Указанным решением ГКРЧ были выделены полосы радиочастот для устройств малого радиуса действия с определёнными техническими характеристиками, что дало возможность разработки, производства и применения на территории страны значительного количества разнообразных типов маломощных устройств без получения отдельных решений ГКРЧ.

Бурное развитие научно-технического прогресса в современном мире способствует появлению всё большего количества типов таких устройств, в связи с чем, ФГУП НИИР совместно с НИУ Минобороны России были проведены научно-исследовательские работы по определению условий совместного использования отдельных полос радиочастот устройствами малого радиуса действия с РЭС различного назначения.

В целях расширения номенклатуры устройств малого радиуса действия, разрешённых для использования на территории Российской Федерации, принимая во внимание результаты исследований, а также в целях унификации структуры технических требований и характеристик, ГКРЧ решила:

1. Принять к сведению результаты научно-исследовательской работы по разработке условий совместного использования полос радиочастот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-5725 МГц устройствами малого радиуса действия с РЭС различного назначения.

2. Внести следующие дополнения и изменения в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001:

в пункте 4 внести дополнительный абзац в следующей редакции:
«Протоколы испытаний (измерений) оформляются аккредитованными в установленном порядке в системе сертификации в области связи испытательными лабораториями (центрами).»;
приложение № 2 к указанному решению ГКРЧ изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении № 5 к указанному решению ГКРЧ для полосы радиочастот 26,957-27,283 МГц вместо слов «МВт» записать слова «мВт»;
исключить приложение № 12 к указанному решению ГКРЧ;
нумерацию приложений привести в соответствие.

3. Решения ГКРЧ от 31 марта 2003 г. № 25/2 и от 6 декабря 2004 г. № 04-03-04-003 признать утратившими силу.

Приложение

к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г.

№ 09-05-09

Приложение № 2

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001

Основные технические характеристики и условия использования устройств малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |
| 1. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) |
| 2400-2483,5 МГц | Ширина канала | не менее 1 | МГц | нет |
|  | Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону | не более 0,4 | с |  |
|  | Количество используемых каналов ППРЧ | 79 |  |  |
|  | Максимальная ЭИИМ | 2,5 | мВт |  |
| 2400-2483,5 МГц | Ширина канала | не менее 1 | МГц | Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только при высоте установки РЭС не более 10 м от поверхности Земли. Для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны допускается применение без ограничений по высоте установки РЭС. |
|  | Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону | не более 0,4 | с |  |
|  | Количество используемых каналов ППРЧ | 79 |  |  |
|  | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт |  |
| 2. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции ( |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 2 | мВт/МГц | нет |
|  | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт |  |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 20 | мВт/МГц | Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны |
|  | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |
| 3. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) |
| 2400-2483,5 МГц | Ширина канала | не менее 1 | МГц | Для применения внутри закрытых помещений** |
|  | Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону | не более 0,4 | с |  |
|  | Количество каналов ППРЧ | не менее 15 |  |  |
|  | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт |  |
| 4. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 10 | мВт/МГц | Для применения внутри закрытых помещений** |
|  | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт |  |
| 5150-5250 МГц, | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 5 | мВт/МГц | Для применения внутри закрытых помещений** |
|  | Максимальная ЭИИМ | 200 | мВт |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |
| 5. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции |  |
| 5150-5250 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Применение на борту воздушных судов |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 301 893 |  |  |
| 5250-5350 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Применение на борту воздушных судов: 1. Для локальных сетей служебной связи экипажа воздушного судна – разрешается использование на борту воздушных судов в районе аэропорта и на всех этапах полета. 2. Для локальных сетей беспроводного доступа общего использования – разрешается использование на борту воздушных судов в полете, на высоте не ниже 3000 м |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 301 893 |  |  |
| 5650-5825 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Разрешается использование на борту воздушных судов, находящихся в полете на высоте не ниже 3000 м |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 301 893 |  |  |

# Footnotes

( Для устройств с прямым расширением спектра и другими видами модуляции при указании ограничений  на максимальное значение  ЭИИМ и спектральной плотности  ЭИИМ является обязательным  выполнение этих двух условий.

** Условие применения устройств малого радиуса действия внутри закрытых помещений предусматривает дополнительное ослабление радиосигнала от указанных устройств в направлении других РЭС, функционирующих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации, вносимое конструкциями помещений