ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
(ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

07 мая 2007 года		№	07-20-03-001

г. Москва

О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия

Рассмотрев обращение Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и заслушав сообщение Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт радио» (ФГУП НИИР) о выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия, ГКРЧ отмечает.
Устройство малого радиуса действия – это техническое средство, предназначенное для передачи и (или) приёма радиоволн на короткие расстояния. Данные устройства используются при условии, что они не создают помех другим радиоэлектронным средствам (РЭС) и не требует защиты от помех со стороны других РЭС. Полосы радиочастот, которые могут быть использованы устройствами малого радиуса действия, приведены в Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации. Вместе с тем, лишь незначительная часть общего радиочастотного спектра, распределённого для устройств малого радиуса действия, в настоящее время разрешено к использованию указанными устройствами. Это обусловлено отсутствием утверждённых ГКРЧ условий и единых регуляторных процедур использования полос радиочастот, рекомендованных для устройств малого радиуса действия.

В соответствии с решением ГКРЧ от 28.07.2003 № 28/3 ФГУП НИИР совместно с научно-исследовательскими учреждениями Минобороны России и заинтересованными организациями провели комплекс научно-исследовательских работ (далее – НИР), направленных на разработку условий использования различных полос радиочастот устройствами малого радиуса действия.

В ходе НИР выполнен анализ международного опыта регулирования использования радиочастотного спектра устройствами малого радиуса действия, обобщены результаты практического использования устройств малого радиуса действия в Российской Федерации, разработаны условия использования отдельных полос радиочастот новыми типами устройств малого радиуса действия: неспециализированными и индукционными устройствами, а также устройствами передачи данных и обнаружения передвижения.

Признавая важность расширения номенклатуры устройств малого радиуса действия, разрешённых для использования на территории Российской Федерации, а также принимая во внимание результаты исследований,

Государственная комиссия по радиочастотам решает:

1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот, указанные в приложениях к настоящему решению ГКРЧ для разработки, производства и модернизации устройств малого радиуса действия при условии, что основные технические характеристики и типы разрабатываемых, производимых и модернизируемых устройств малого радиуса действия соответствуют основным техническим характеристикам и типам, указанным в приложениях к настоящему решению ГКРЧ, а также удовлетворяют требованиям, установленным ГОСТ Р-51856-2001 «Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний» и «Нормами 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля», утверждёнными решением ГКРЧ от 12.02.2007 № 07-19-07-001».

2. Выделить физическим и юридическим лицам полосы радиочастот, указанные в приложениях к настоящему решению ГКРЧ, для применения устройств малого радиуса действия на территории Российской Федерации.

3. Использование указанных в приложениях к настоящему решению ГКРЧ полос радиочастот для применения устройств малого радиуса действия должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя при выполнении следующих условий:

- соответствия технических характеристик, условий использования и типов устройств малого радиуса действия основным техническим характеристикам, условиям использования и типам, указанным в приложениях к настоящему решению ГКРЧ;

- устройства малого радиуса действия не должны создавать недопустимых помех и не должны требовать защиты от помех со стороны радиоэлектронных средств, работающих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации;

- регистрации устройств малого радиуса действия в установленном в Российской Федерации порядке.

4. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов устройств малого радиуса действия должен осуществляться в установленном порядке. При этом включение новых типов устройств малого радиуса в Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации, должен осуществляется при наличии протоколов измерений, подтверждающих соответствие технических характеристик ввозимых устройств малого радиуса действия требованиям, установленным настоящим решением ГКРЧ, ГОСТ Р-51856 «Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний» и «Нормами 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля», утверждёнными решением ГКРЧ от 12.02.2007  № 07-19-07-001».

5. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.05.2017.

Приложение 1

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Неспециализированные (любого назначения) устройства

Неспециализированные (любого назначения) устройства – устройства малого радиуса общего применения, включая устройства  дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач.

Основные технические характеристики и условия использования
 неспециализированных устройств малого радиуса действия

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м.; Максимальная мощность передатчика; Максимальный коэффициент усиления антенны; Гармонизированный стандарт. | 42 10 3 EN 300 220 | дБ(мкА/м) мВт дБ | нет ограни-чений | нет | нет |
| 40,660-40,700 МГц | Максимальная мощность передатчика; Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 220 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | нет |
| 433,075-434,79 МГц | Максимальная мощность передатчика Гармонизированный стандарт | 10 EN 300 220 | мВт |  |  | Допускается использование маломощными радиостанциям и устройствами для обработки штрихкодов |

Приложение 2

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

Устройства локальных (персональных) радиосетей

Устройства локальных радиосетей – устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в локальных сетях передачи данных в пределах здания (помещения).

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств локальных радиосетей

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 1. Внутриофисные локальные радиосети |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 1 к решению ГКРЧ от 06.12.2004 г. №04-03-04-003 | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 328 |  |  |  |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 2. Внутриофисные локальные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни-чений | нет ограни-чений | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Класс излучения | 5М00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Внутриофисные локальные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограничений | нет ограничений | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV |  |  |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 4. Внутриофисные локальные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 2 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 г. № 25/2 | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |

Устройства персональных радиосетей – устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в персональных сетях передачи данных.

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств персональных радиосетей

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 1. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 1 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 г. № 25/2 | нет |
| 2. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограни-чений | нет ограни-чений | `нет |
|  | Класс излучения | 5М00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Персональные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограничений | нет ограничений | нет |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV |  |  |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |

Приложение 3

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

Устройства охранной радиосигнализации

Устройства охранной радиосигнализации – системы радиосигнализации, включающие системы общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспечения безопасности.

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств охранной радиосигнализации

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 26,939-26,951 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 2 3 | Вт дБ | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации автомашин на радиочастоте 26,945 МГц |
| 26,954-26,966 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 2 3 | Вт дБ | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации помещений на радиочастоте 26,960 МГц |
| 149,95-150,0625 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 25 3 | мВт дБ | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации удаленных объектов |
| 433,05- 434,79 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 5 3 | мВт дБ | <10% | нет | нет |
| 868-868,2 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 10 3 | мВт дБ | <10% | нет | нет |

Приложение 4

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

Индукционные устройства

Индукционные устройства -  системы связи, основанные на использовании свойств магнитного поля и как правило использующие низкие радиочастоты.

Основные технические характеристики и условия использования
 индукционных устройств

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 9-59,75 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 72 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 59,75-60,25 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ(мкА/м) | нет ограничений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 60,25-70 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 69 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 70-119 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 119-135 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. | 66 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 6765-6795 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 7400-8800 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 9 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 13,553-13,567 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |

риложение 5

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

Устройства управления моделями

Устройства управления моделями - радиооборудование для управления перемещением модели (игрушки) в воздушном пространстве, на земле, на воде и под водой.

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств управления моделями

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 10 | МВт | нет ограни-чений | 50 кГц | Радиочастоты: 26,995 МГц; 27,045 МГц; 27,095 МГц; 27,145 МГц; 27,195 МГц |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 28,0-28,2 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 1 | Вт | нет ограни-чений | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |
| 40,66-40,7 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 1 | Вт | нет ограни-чений | 10 кГц | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |

Приложение 6

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Радиомикрофоны

Под радиомикрофонами подразумеваются портативные маломощные передатчики, носимые или прикрепляемые к одежде для передачи звуковой информации, включая устройства для людей с дефектами слуха.

Основные технические характеристики и условия использования
устройств малого радиуса действия типа радиомикрофоны

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 33,175-40 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограничений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. Фиксированные частоты: 33,2; 33,35; 33,45; 33,55; 33,575; 33,6; 33,75; 33,85; 33,875; 33,9; 34,05; 34,15; 34,175; 34,2; 34,3; 34,375; 34,4; 34,975; 35,025; 35,15; 35,225; 35,375; 35,55; 35,65; 35,95; 35,975; 36,025; 36,075; 36,125; 36,175; 36,225; 36,275; 36,325; 36,375; 36,425; 36,475; 36,525; 36,575; 36,625; 36,675; 36,725; 36,775; 36,825; 36,875; 36,925; 36,975; 37,025; 37,075; 37,125; 37,175; 37,225; 37,275; 37,325; 37,375; 37,425; 37,475; 37,525; 37,575; 37,625; 37,675; 37,725; 37,775; 37,825; 37,875; 37,925; 37,975; 38,025; 38,075; 38,125; 38,175; 38,225; 38,275; 38,325; 38,375; 38,425; 38,475; 38,525; 38,575; 38,625; 38,675; 38,725; 38,775; 39,025; 39,225; 39,400; 39,6; 39,75; 39,85; 39,925; 39,975; |
| 40,025-48,5 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. Фиксированные частоты: 40,05; 40,15; 40,25; 40,325; 40,425; 40,65; 40,825; 41,3; 41,325; 41,35; 41,375; 41,4; 41,5; 41,6; 41,625; 41,65; 41,675; 41,7; 41,75; 41,8; 41,9; 41,95; 42,1; 42,15; 42,2; 42,25; 42,35; 42,45; 42,475; 42,5; 42,525; 42,55; 42,575; 42,6; 42,625; 42,65; 42,675; 42,7; 42,725; 42,75; 42,8; 42,85; 42,95; 42,975; 43; 43,15; 43,175; 43,2; 43,225; 43,25; 43,4; 43,5; 43,7; 43,725; 43,75; 43,8; 44; 44,25; 44,4; 44,475; 44,5; 44,65; 44,75; 44,975; 45; 45,25; 45,45; 45,475; 45,5; 45,65; 45,75; 45,8; 45,95; 45,975; 46; 46,125; 46,175; 46,225; 46,425; 46,45; 46,475; 46,55; 46,575; 46,6; 46,65; 46,675; 46,7; 46,775; 46,8; 46,825; 46,85; 46,875; 46,925; 46,95; 46,975; 47; 47,075; 47,125; 47,25; 47,3; 47,375; 47,4; 47,425; 47,45; 47,55; 47,575; 47,625; 47,675; 47,7; 47,725; 47,825; 47,85; 47,875; 47,925; 47,975; 48,075; 48,125; 48,15; 48,175; 48,325; 48,35; 48,375; 48,425; 48,45; 48,475 |
| 57-57,575 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. Фиксированные частоты: 57,0125; 57,025; 57,0375; 57,05; 57,0625; 57,075; 57,0875; 57,1; 57,1125; 57,125; 57,1375; 57,15; 57,1625; 57,175; 57,1875; 57,2; 57,2125; 57,225; 57,2375; 57,25; 57,2625; 57,275; 57,2875; 57,3; 57,3125; 57,325; 57,3375; 57,35; 57,3625; 57,375; 57,3875; 57,4; 57,4125; 57,425; 57,4375; 57,45; 57,475; 57,4875; 57,5 |
| 66-74 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
| 87,5-92 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
| 100-108 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 10 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
| 151-162, МГц и 163,2-168,5 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 5 3 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | нет |
| 165,55-167,3 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны | 20 3 | мВт дБ | нет ограни-чений | нет | Концертные радиомикрофоны, работающие на радиочастотах: 165,7 МГц; 166,1 МГц; 166,5 МГц; 167,15 МГц |
| 174-230 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 5 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |
| 470-638 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 5 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |
| 710-726 МГц | Максимальная мощность передатчика Максимальный коэффициент усиления антенны Гармонизированный стандарт | 5 3 EN 300 422 | мВт дБ | нет ограни-чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |

Приложение 7

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации – радары малой мощности для целей радиоопределения, включающее определение положения, скорости или других характеристик объекта.

Основные технические характеристики и условия использования
 устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. РЭС определения параметров движения транспортных средств должны устанавливаться вдоль автодорог на расстоянии не менее 4 м от контролируемого участка дороги. 2. Установка РЭС определения параметров движения транспортных средств должна выполняться перпендикулярно направлению движения на одно- или многополосной дороге с допустимым отклонением (15 град. 3. Высота установки РЭС определения параметров движения транспортных средств не должна превышать 5 м над дорожным покрытием. 4. Угол наклона главного луча к горизонту должен составлять минус 20 и менее градусов. |
| 24,05-24,25 ГГц | Максимальная ЭИИМ Гармонизированный стандарт | 100 EN 300 440 | мВт | нет ограни-чений | нет |  |

Приложение 8

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин

#### Устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин – это радиолокационные маяки (лавинные маяки), предназначенные для поиска и обнаружения жертв после схода лавины.

Основные технические характеристики и условия использования
устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин

| Радиочастота | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 457 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. Гармонизированный стандарт | 7 EN 300 718 | дБ(мкА/м) | 100% | нет | Непрерывно излучаемая немодулированная несущая |

Приложение 9

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Устройства радиочастотной идентификации

Устройства радиочастотной идентификации – это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующие «метки» и получение данных вручную или машинным способом.

Основные технические характеристики и условия использования
устройства радиочастотной идентификации

| Радиочастота | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 13,553-13,567 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. Гармонизированный стандарт | 60 EN 300 330 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |